Тема: Основы метрологического обеспечения

1. Роль измерений в современном  обществе, основные понятия  метрологии

Метрология (от греч. «метро» — мера. «логос» — учение) — наука об измерениях, методах и средствах обеспечения единства и требуемой точности измерений. В современном обществе она играет большую роль. Это связано с тем, что практически нет ни одной сферы человеческой деятельности, где бы не использовались результаты измерений. В нашей стране ежедневно выполняется свыше 20 млрд различных измерений. Затраты на обеспечение и проведение измерений составляют около 20% общих затрат на производство продукции.    С помощью  измерений получают информацию  о состоянии производственных, экономических и  социальных  процессов. Измерительная информация  служит основой для принятия решений о качестве продукции при внедрении систем качества, в научных экспериментах и т.д. И только ее достоверность и точность обеспечивают правильность решений  на всех уровнях управления, а недостоверная приводит к снижению  качества продукции, авариям, неверным решениям.    Для реализации положений  большинства законов РФ  (например, «О защите прав потребителя», «О стандартизации», «О сертификации  продукции и услуг», «Об энергосбережении» и Др.) необходимо использование достоверной и сопоставимой информации.    Эффективное сотрудничество с другими странами, совместные разработки научно-технических программ (например, в области освоения космоса, медицины, охраны окружающей среды и т.д.), дальнейшее развитие торговых отношений требуют взаимного доверия к измерительной информации, являющейся, по существу, основным объектом обмена при совместном решении научно-технических проблем, основой взаимных расчетов при торговых операциях, заключении контрактов на поставку материалов, изделий, оборудования. Создание единого подхода к измерениям  гарантирует взаимопонимание, возможность унификации  и стандартизации методов и средств измерений, взаимного признания результатов измерений и испытаний продукции в международной системе товарообмена.    Для количественного определения {измерения) того или иного параметра, характеристики продукции, процесса, т.е. любого объекта, необходимо: выбрать параметры, которые характеризуют интересующие  нас свойства объекта; установить степень достоверности, с которой следует определять выбранные параметры, а также допуски, нормы точности и т.д.; выбрать методы и средства измерений для достижения требуемой точности; обеспечить готовность средств измерений выполнять свои функции привязкой средств измерений к соответствующим эталонам (посредством периодической поверки, калибровки средств измерений); обеспечить учет или создание требуемых условий для проведения измерений, обработку результатов измерений и оценку характеристик погрешностей.    Перечисленные  положения представляют собой своеобразную  цепь, изъятие из которой какого-нибудь звена неизбежно приводит к получению недостоверной информации и, как следствие, к значительным экономическим  потерям и принятию ошибочных  решений и т.д.    Возможность  применения результатов измерений для правильного и эффективного решения любой измерительной задачи определяется следующими тремя условиями:    • результаты измерений выражаются в узаконенных (установленных законодательством России) единицах;    • известны с необходимой заданной достоверностью значения показателей точности результатов измерений;    • значения показателей точности обеспечивают оптимальное      в соответствии с выбранными критериями решение задачи, для которой эти результаты предназначены (результаты      измерений получены с требуемой точностью).    Если результаты измерений удовлетворяют первым двум условиям, то о них известно все, что необходимо знать для принятия обоснованного решения о возможности их использования.

Такие результаты можно сопоставлять, они могут использоваться в различных сочетаниях, различными людьми, организациями. В этом случае говорят, что обеспечено единство измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах и погрешности не выходят за установленные границы с заданной вероятностью.    Третье из перечисленных выше условий гласит, что недостаточная точность измерений приводит  к увеличению  ошибок контроля, к экономическим потерям, а завышенная требует затрат на приобретение более дорогих средств измерений. Следовательно, это не только метрологическое, но и экономическое условие, так как связано с затратами и потерями при проведении измерений, являющимися экономическими критериями.    Если соблюдаются одновременно все три условия, то говорят о метрологическом обеспечении, под которым понимается установление и  применение  научных и организационных  основ, технических средств, правил и норм, необходимых для достижения единства и требуемой точности измерений.     Научной основой метрологического обеспечения является метрология —  наука об измерениях, организационной — метрологическая служба России. Технические средства включают различные системы, в том числе: эталонов, передачи размеров единиц от эталона рабочим средствам измерений, стандартных образцов, стандартных справочных данных и др. Правила и нормы по  метрологическому обеспечению единства измерений установлены  в Законе РФ «Об обеспечении единства измерений» и в нормативных документах Государственной системы обеспечения единства измерений (ГСИ).     Переход России к рыночной  экономике определил  новые условия для деятельности отечественных фирм, предприятий и организаций в области метрологического обеспечения. С принятием  в апреле 1993 г. Закона РФ «Об обеспечении единства измерений» начался новый  этап развития метрологии, который  характеризуется переходом от административного принципа  управления метрологической деятельностью к законодательно му. Вместе с тем этот Закон позволяет сохранить принцип государственного характера метрологического дела при значительной  степени гармонизации российской системы измерений с  международной практикой.     В Законе определены сферы деятельности, в которых соблюдение метрологических требований обязательно и на которые распространяется государственный метрологический надзор (ст. 13):

• здравоохранение, ветеренария, охрана окружающей среды,      обеспечение безопасности труда;    • торговые операции и взаимные расчеты между покупателем и продавцом, в том числе операции с применением      игровых автоматов и устройств;    • государственные учетные операции;    • обеспечение обороны государства;    • геодезические и гидрометеорологические работы;    • банковские, налоговые, таможенные и почтовые операции;    • производство продукции, поставляемой по контрактам      для государственных нужд в соответствии с законодательством РФ;    • испытания »; контроль качества продукции в целях определения соответствия обязательным требованиям государственных стандартах РФ;    • обязательная сертификация продукции и услуг;    • измерения, проводимые по поручению органов суда, прокуратуры, арбитражного суда, государственных органов      управления Российской Федерации;    • регистрация национальных и международных рекордов.    Государственный надзор за обеспечением единства измерений  осуществляют государственные инспектора, права и обязанности которых также определены законодательно.    Следует отметить, что в деятельности по метрологическому обеспечению участвуют не только метрологии, т.е. лица или организации, ответственные за единство измерений, но и каждый  специалист: или как потребитель количественной информации, в достоверности которой он заинтересован, или как участник процесса ее получения и обеспечения достоверности измерений.    Современное состояние метрологического обеспечения требует высокой квалификации специалистов. Механическое перенесение зарубежного опыта в отечественные условия в настоящее  время невозможно, и специалистам необходимо иметь достаточно  широкий  кругозор, чтобы творчески подходить  к выработке и принятию решений  на основе измерительной информации.  Это касается не только работников производственной  сферы. Знания в области метрологии важны и для специалистов по  реализации продукции, менеджеров, экономистов, которые должны  использовать достоверную измерительную информацию  в своей деятельности.

2. Краткие сведения из истории     развития метрологии

Метрология как наука и область практической деятельности зародилась в древности. На всем пути развития человеческого общества измерения были  основой взаимоотношений  людей между собой, с окружающими предметами, природой. При этом вырабатывались определенные представления о размерах, формах, свойствах предметов и явлений, а также правила и способы их сопоставления. Раздробленность территорий и населяющих их народов обусловливала индивидуальность этих правил и способов. Поэтому появлялось множество единиц для измерения одних и тех же величин.    Наименования единиц и их размеров в давние времена давались чаще всего в соответствии с возможностью определения их без специальных устройств, т.е. ориентировались на те, что были, как говорится, под руками. В России в древности единицами длины были пядь, локоть. Первоначально под пядью понимали меру длины как максимальное расстояние по прямой между концами  вытянутых  большого  и указательного пальцев взрослого человека. В XVI в. мерную пядь приравняли к четверти аршина, а в дальнейшем она в качестве меры длины постепенно вышла из употребления.    Такая единица измерения, как локоть, применялась в древние времена во многих государствах (например на Руси, в Вавилоне, Египте). Она определялась как расстояние по прямой от локтевого сгиба до конца среднего пальца вытянутой руки (или большого пальца, или сжатого  кулака). Естественно, размер локтя был различным.    Одной из основных мер длины в России долгое время была сажень (упоминается в летописях начала Х в.). Размер ее также не был постоянен. Применялись простая сажень, косая сажень, казенная сажень и др. При Петре I по его указу русские меры длины  были согласованы с английскими. Так, одна сажень должна была равняться семи английским футам. В 1835 г. Николай I в «Указе правительствующему Сенату» утвердил сажень в качестве основной меры длины в России, а за основную единицу  массы был принят образцовый фунт — как кубический дюйм  воды при температуре 13,3° по Реомюру в безвоздушном пространстве (фунт равнялся 409,51241 г). В России использовались также аршин (0,7112 м) и верста (в разные времена ее размер был различным).

Для поддержания единства установленных мер существовали  эталонные (образцовые) меры, которые находились в храмах,  церквах, т.е. наиболее надежных местах для хранения ценных  предметов. В принятом в 1134—1135 гг. уставе говорилось, что переданные на хранение епископу меры надлежало «блюсти без па кости, ни умаливати, ни умноживати и на всякий год взвешивати».  Таким образом, уже в те времена производилась с мерами операция, которая позже стала называться поверкой. За умышленно не правильное измерение, обман, связанные с применением мер,  предусматривались строгие наказания («казнити близко смерти»).     Развитие промышленного производства сопровождалось повышением требований к применению и хранению мер, стремле нием к унификации размеров единиц. Так, 1736 г. Сенат образовал комиссию мер и  весов. Ей предписывалось разработать  эталонные меры, определить отношения различных мер между  собой, выработать проект указа по организации поверочного дела в России. Архивные материалы свидетельствуют о перспективности замыслов комиссии, однако из-за отсутствия средств  они в то время не были реализованы.     В 1841 г. в соответствии с принятым Указом «О системе Российских мер и весов», узаконившим ряд мер длины, объема и  веса, при Петербургском монетном дворе было организовано  Депо образцовых мер и весов — первое государственное поверочное учреждение. Основными задачами Депо являлись хранение эталонов, составление таблиц русских и иностранных мер,  изготовление менее точных по сравнению с эталонами образцовых мер и рассылка последних в регионы страны. Поверка мер  и весов на местах была вменена в обязанность городских дум,  управ и казенных  палат. Были организованы  «ревизионные  группы», включающие представителей местных властей и купечества, имеющие право изымать неверные или неклейменные  меры, а их владельцев привлекать к ответственности. Таким об разом, в эти годы в России были заложены основы единой государственной метрологической службы.    В  начале XVIII в. появились книга, в которых содержалось  описание действующей   метрологической русской  системы: Л.Ф. Магницкого  «Арифметика»  (1703 г.), «Роспись полевой  книги» (1709 г.). В 1849 г. была издана первая научно-учебная  книга Ф.И. Петрушевского «Общая метрология» (в двух частях),  по которой учились первые поколения русских метрологов.    Важным   этапом в развитии  русской метрологии явилось подписание Россией метрической конвенции  20 мая 1875 г. В этом же году была создана Международная организация мер и весов (МОМВ). Место  пребывания этой организации — Франция, г. Севр. Ученые России активно принимали участие в работе МОМВ.  В 1889 г. в Депо образцовых мер и весов поступили эталоны килограмма и метра.    В 1893 г. в Петербурге на базе Депо была образована Главная палата мер и весов, которую до 1907 г. возглавлял великий русский ученый Д.И. Менделеев. В это время проводятся глубокие метрологические исследования. Большой вклад сделал Менделеев в развитие и совершенствование поверочного дела: образована сеть поверочных палаток, осуществляющие поверку, клеймение и ремонт мер и весов, контроль за их правильным применением. В 1900 г. при Московском окружном пробирном управлении состоялось открытие Поверочной палатки торговых мер и весов. Так было положено  начало метрологическому институту в Москве —  Всероссийскому научно-исследовательскому институту метрологической службы (ВНИИМС).     В годы советской власти метрология получила дальнейшее развитие. В 1918 г. был принят декрет правительства Российской Федерации «О введении международной метрической системы мер и весов».     В 1930 г. произошло объединение метрологии и стандартизации. Была проведена  большая работа по изучению состояния метрологической деятельности. Опыт, полученный в эти годы, оказался полезным во время Великой Отечественной войны, когда потребовалось быстрое восстановление измерительного хозяйства на эвакуированных предприятиях и приспособление его к задачам военного производства. После окончания войны сеть поверочных и метрологических организаций начала быстро восстанавливаться. Был организован ряд метрологических институтов.     В 1954 г. был образован Комитет стандартов, мер и измерительных  приборов при Совете Министров СССР (в дальнейшем Госстандарт СССР). После распада СССР  управление метрологической службы России осуществляет Государственный комитет  РФ по стандартизации, метрологии и сертификации (Госстандарт России).     В отличие от зарубежных стран управление метрологической службой  в РФ централизовано и осуществляется в рамках единой сферы  управления, включающей и стандартизацию. Однако между  этими видами деятельности существуют различия, которые усугубляются по мере развития рыночных взаимоотношений. Если  руководство метрологией и государственный метрологический надзор сохраняются в качестве важнейших функций  государственного управления, то стандартизация, в основу которой, судя по опыту стран с рыночной экономикой, положен диктат производителя, может претерпеть существенные изменения.

3. Научно-технические основы метрологического обеспечения

3.1. Физические величины и их измерение

Физической величиной называется одно из свойств физического объекта (явления, процесса), которое является общим в качественном отношении  для многих физических объектов, отличаясь при этом количественным значением.    Каждая физическая величина имеет качественную и количественную характеристики. Качественная характеристика определяется тем, какое свойство материального объекта или какую особенность материального мира  эта величина характеризует. Так, свойство «прочность» в качественном отношении характеризует такие  материалы, как сталь, дерево, ткань, стекло и многие другие, в то время как количественное значение прочности для каждого из них совершенно разное. Для выражения количественного содержания свойства конкретного объекта употребляется понятие «размер физической величины», который устанавливается в процессе измерения.    Целью  измерений  является определение значения физической величины некоторого числа принятых для нее единиц (например, результат измерения массы изделия составляет 2 кг, высоты здания — 12 м и т.д.).    В  зависимости от степени приближения  к  объективности различают  истинное, действительное и измеренное  значения физической величины. Истинное значение физической величины — это значение, идеально отражающее в качественном и количественном  отношениях  соответствующее свойство объекта. Из-за несовершенства средств и методов измерений истинные значения  величин практически получить нельзя. Их можно представить только теоретически. А значения величины, полученные при  измерении, лишь в большей или меньшей степени приближаются к истинному.    Действительное значение физической величины — это значение, найденное экспериментальным путем и настолько приближающееся к истинному, что для данной цели может быть использовано вместо него.    Измеренное значение физической величины — это значение, полученное при измерении с применением конкретных методов и средств измерений.    При  планировании измерений следует стремиться к тому, чтобы номенклатура измеряемых величин соответствовала требованиям измерительной задачи (например, при контроле такие величины должны  отражать соответствующие показатели качества продукции). Для каждого параметра продукции должны соблюдаться следующие требования: корректность формулировки измеряемой величины,  исключающая   возможность двоякого толкования (необходимо четко  различать, что определяется: «масса» или «вес;- изделия, «объем» или «вместимость» сосуда и т.д.); определенность подлежащих измерению свойств объекта (например, «температура в помещении не более ... °С» допускает возможность различного толкования, поэтому надо так изменить формулировку  требования, чтобы было ясно, установлено ли это требование  к максимальной или  к средней температуре помещения, что будет в дальнейшем учтено при выполнении измерений); использование стандартизованных терминов (специфические требования следует пояснять при первом их упоминании).    Существует несколько определений понятию  «измерения», каждое из которых описывает какую-нибудь характерную особенность этого многогранного процесса. В соответствии с ГОСТ 16263—70 «Метрология. Термины  и определения» измерение — это нахождение значения физической величины опытным путем с помощью  специальных технических средств. Это широко распространенное определение измерения отражает его цель, а также исключает возможность  использования данного понятия вне связи с физическим экспериментом и измерительной техникой. Под   физическим экспериментом  понимают  количественное сравнение двух однородных величин, одна из которых принята за единицу, что «привязывает» измерения к размерам единиц, воспроизводимых эталонами.    Интересно отметить толкование данного термина философом  П.А. Флоренским, которое вошло в «Техническую энциклопедию» издания 1931 г.: «Измерение — основной познавательный  процесс науки и техники, посредством которого неизвестная величина количественно сравнивается с другою, однородною с нею  и считаемою известной».

Измерения  в зависимости от способа получения числового значения измеряемой величины бывают двух типов:    • прямые  —  это когда искомые значения величин находят      непосредственно из опытных данных, например измерение      длины линейкой, температуры термометром и т.п. косвенные — это когда искомое значение величины находят на основании известной зависимости между нею и величинами, подвергаемыми прямым измерениям, например,      площадь прямоугольника определяют по результатам измерения его сторон (S=l' d), плотность твердого тела — по      результатам измерений его массы и объема (р = m/v) и т.п.    Наибольшее  распространение в практической деятельности получили прямые измерения, так как они просты и могут быстро выполняться, а косвенные применяют тогда, когда нет возможности  получить значение  величины непосредственно из опытных  данных  (определение твердости твердого тела) или когда приборы для  измерения величин, входящих в формулу, точнее, чем для измерения искомой величины.    Деление измерений  на прямые и косвенные позволяет использовать определенные способы оценивания погрешностей их результатов.

3.2. Единицы физических величин

Физическая  величина, которой по определению присвоено числовое значение, равное 1, называется единицей физической величины. Разные единицы одной и той же величины отличаются друг от друга своим размером. Так, размер килограмма в 1000 раз больше размера грамма, размер минуты в 60 раз больше размера секунды. Единицу физической  величины можно  выбрать произвольно, т.е. независимо от других единиц: единица длины  — метр, единица массы — килограмм, единица температуры — градус и т.д.    Для большинства величин единицы получают по формулам, выражающим   зависимость между физическими величинами. В этом случае единицы величин будут выражаться через единицы других величин. Например, единица скорости — метр в секунду (м/с), единица плотности —  килограмм на метр в  квадрате (кг/м2). Единицы, образованные с помощью формул, называют производными единицами.    Единицу  можно получить также умножением или делением независимой или производной единицы на целое число, обычно на 10. Такие единицы называют кратными (например, 1 км — 103 м, 1 кВт — 103 Вт) или дельными (например, 1 мм — 10~3 м, 1 мс - Ю-3 с).    Единицы физических величин объединяются в системы единиц по определенным принципам, т.е. произвольно устанавливаются единицы для некоторых величин, называемых основными единицами, и через них по формулам получают все производные единицы для данной области измерений. Совокупность основных и производных единиц, относящихся к некоторой системе величин, и образованная в соответствии с принятыми принципами, составляет систему единиц физических величин.    Многообразие систем единиц для различных областей измерений создавало трудности в научной и экономической деятельности людей как в отдельных странах, так и в международном масштабе. Поэтому возникла необходимость иметь единую систему, которая бы включала в себя единицы величин для всех разделов физики. В 1960 г. на XI Генеральной конференции по мерам . и весам Международной  организации  мер и  весов (МОМВ)  была принята Международная система единиц (SI), состоящая из семи основных единиц, двух дополнительных и необходимого числа производных.    Основными  единицами являются следующие: длины — метр (м), массы —  килограмм (кг), времени — секунда (с), силы электрического тока — ампер (А), термодинамической температуры — кельвин (К), силы света — кандела (кд), количества вещества — моль (моль).    Три первые единицы (метр, килограмм, секунда) позволяют образовать производные единицы для измерения механических и  акустических величин. При добавлении к ним  четвертой (кельвина) можно образовать производные единицы для измерений тепловых величин.    Метр, килограмм, секунда, ампер служат основой для образования производных единиц в области электрических, магнитных измерений и измерений ионизирующих  излучений, а моль используется для образования  единиц в  области  физико-химических измерений.    Дополнительными  в Международной системе являются единица плоского угла (радиан) и единица телесного угла (стерадиан). Они используются для образования производных единиц, связанных с угловыми величинами (например, угловая скорость, световой поток и др.). В практических задачах для измерения угловых величин используются угловой градус, минута, секунда.

В нашей стране Международная система единиц действует с 1 января 1963 г.    В настоящее время применение единиц физических величин в России узаконено Конституцией РФ (ст. 71) и Законом РФ «Об обеспечении единства измерений» (ст. б). В практической деятельности следует руководствоваться единицами физических величин, регламентированных ГОСТ 8.417—81 «Единицы физических величин». В этом стандарте наряду с единицами Международной системы единиц (основные, дополнительные, производные) представлены и  другие допущенные  к применению единицы, а также приведены правила написания и обозначения единиц, которые следует использовать при оформлении требований к измерительной информации.    Обозначения единиц применяются только с числовыми значениями. В тексте следует записывать полное название единицы (например, «измерение длины в метрах»), а измеренную длину так: 25 м. Между числовым значением и обозначением необходим пробел. Обозначения единиц, наименования которых образованы по фамилиям  ученых, должны записываться с прописной (заглавной) буквы (220В, 25А и др.). При указании значений величин с предельными отклонениями обозначения единиц надо приводить после каждого значения (20 кг ± 1 кг) или же заключить числовые значения в скобки, а обозначения единиц ставить после них, например (5 ± 1) г. При перечислении нескольких измеряемых значений обозначение единиц ставят после последней цифры: 4, 6, 8 мм. Помещение обозначений единиц рядом с формулами, выражающими зависимости между величинами, не допускается (пояснения единиц даются отдельно). Более полный перечень правил написания и обозначения единиц дан в стандарте. Эти же правила приведены в справочниках по Международной системе единиц.

3.3. Эталоны единиц физических величин

Одним  из условий обеспечения единства измерений — выражение результата в узаконенных единицах. Это предполагает не только применения допущенных ГОСТ  8.417—81 единиц, но и обеспечения равенства их размеров. А для этого необходимо обеспечить воспроизведение, хранение единиц физических величин и передачу их размеров всем применяемым средствам измерений, проградуированных в этих единицах.    Средство измерений, обеспечивающее воспроизведение единицы  с максимально возможной точностью и хранение ее для передачи размера другим средствам измерений, выполненное по особой спецификации  и официально утвержденное  в установленном порядке, называется эталоном. Эталон, утвержденный в качестве исходного для страны, называют государственным эталоном.    В основе создания эталонов лежат фундаментальные исследования, т.е. в них для воспроизведения единиц с максимально возможной  точностью воплощены новейшие  достижения науки и техники. Эталонную базу страны составляют около 120 государственных эталонов, которые хранятся в государственных научных метрологических центрах (ГНМЦ).    Для  различных метрологических работ создают вторичные эталоны, в том числе:    • эталоны-свидетели — для проверки сохранности государст     венного эталоны и его замены в случае порчи или утраты:    • эталоны-копии — для передачи размеров единиц рабочим      эталонам;    • эталоны-свидетели — для сличения эталонов;    • рабочие эталоны — для передачи размера единиц эталонам      высшей  точности и в отдельных случаях наиболее точным      рабочим  средствам измерений.    Для  передачи размеров единиц от государственного эталона рабочим  средствам измерений создана система эталонов, которые  по точности подразделяются на разряды. Передача размеров единиц  осуществляется путем поверки или калибровки средств измерений.    Поверка  средств измерений — совокупность операций, выполняемых  органами Государственной метрологической службы (другими уполномоченными  на то органами, организациями) с целью  определения и подтверждения соответствия средства измерений  установленным техническим требованиям, т.е. находят погрешности  средства измерений и устанавливают его пригодность к применению.     Процедура  поверки средств  измерений  регламентируется требованиями  содержащимися  в различных  документах (государственных  стандартах, инструкциях, методических указаниях  и др.), соблюдение которых обязательно.     Калибровка средств измерений —  совокупность операций,  выполняемых  с целью определения и подтверждения действительных значений характеристик и (или) пригодности к приме нению  средства измерений, не подлежащих  государственному  метрологическому контролю и надзору.

Соподчинение  государственного эталона, вторичных эталонов, а также системы разрядных эталонов и рабочих средств измерений установлено государственной поверченной схемой.    Поверочная схема —  это утвержденный  официально документ, устанавливающий  средства, методы и точность передачи размеров единиц от государственного эталона рабочим средствам измерений.    Государственные поверочные схемы регламентируются государственными  стандартами и распространяются на все средства измерений данного вида, локальные поверочные схемы предназначены для метрологических органов министерств и метрологических служб юридических лиц  и должны соответствовать требованиям  соподчиненности, которая определена государственной поверочной схемой.    Поверочные  схемы состоят из чертежа и текстовой части. На чертеже указывают наименование  средств измерений, диапазоны значений физических величин, обозначения и значения погрешностей, наименования  методов поверки. Текстовая часть включает вводную часть и пояснения к элементам чертежа.

3.4. Средства и методы измерений

Средства измерений (СИ) представляют собой технические устройства, предназначенные для измерений и имеющее нормированные  метрологические характеристики. К ним относятся: меры, измерительные приборы,  измерительные преобразователи, измерительные установки и измерительные системы.    Мера —  это средство измерения, предназначенное для воспроизведения физической величины  заданного размера: гири, концевые меры длины, нормальные элементы (меры ЭДС). Меры,  воспроизводящие физическую  величину одного  размера (например, гиря или плоскопараллельная концевая мера длины), называются однозначными. Меры, воспроизводящие ряд одноименных  величин различного размера (например, линейка с миллиметровыми  делениями), называются многозначными. Широкое применение находят наборы и магазины мер. Указанное на мере или приписанное ей значение величины является номинальным  значением. Разность между номинальным и действительным значениями  называется погрешностью меры, которая является метрологической характеристикой меры.    Особую  категорию средств измерений составляют стандартные образцы состава (чистые металлы, образцы марки стали, газовые смеси и др.) и свойств веществ и материалов (образец твердости, образец цвета и др.). Стандартные образцы — средства измерений в виде вещества (материала), состав и свойства которых установлены при метрологической аттестации. В последние годы они нашли широкое применение  в метрологической деятельности и в практике измерений.    Измерительный прибор — средство измерения, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, доступной для передачи непосредственного восприятия наблюдателем. Измерительные приборы по способу получения результата измерений подразделяют на показывающие (аналогичные и цифровые)  и регистрирующие (самопишущие и печатающие). Для  измерительных приборов обязательно должны быть нормированы: цена деления шкалы, пределы шкалы аналоговых приборов, выходной  код, число его разрядов, номинальная цена единицы  наименьшего разряда кода для цифровых приборов. Кроме  того, нормируются и другие характеристики, оказывающие  влияние на результат измерения.     Измерительный преобразователь —  средство  измерения, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации  в форме, удобной для передачи, дальнейшего преобразования, обработки или хранения. В нем в отличие от измерительного прибора сигнал на выходе не может восприниматься наблюдателем. Измеряемая величина, поступающая на измерительный преобразователь, называется входной, преобразованная — выходной. Соотношение, устанавливающее связь между входной и  выходной  величинами, называется функцией преобразования измерительного преобразователя и является для него основной метрологической  характеристикой. Функция  преобразования может  быть выражена формулой, графиком, таблицей.     Для категории средств измерений, охватывающей измерительные приборы  и измерительные преобразователи, применяют термин  «измерительное устройство».     Измерительная установка — совокупность функционально  объединенных средств измерений (мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей) и вспомогательных устройств, предназначенных для выработки сигналов измеритель ной информации  в форме, удобной для непосредственного восприятия наблюдателем, и расположенных в одном месте.      Измерительная система — совокупность средств измерений  (мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей) и вспомогательных устройств, которые соединены между  собой каналами связей и предназначены для выработки сигналов измерительной информации форме, удобной для автоматической обработки передачи и (или) использования в автоматических системах управления.    По  метрологическому назначению средства измерений подразделяют на два вида: рабочие средства, которые предназначены для получения результатов измерений при решении различных  производственных задач, и эталоны, которые служат для воспроизведения, хранения и передачи размеров единиц рабочим  средствам измерений. Государственные и рабочие эталоны хранят и применяют государственные научные метрологические центры.  Эталоны  (бывшие  образцовые средства измерений) предназначены только для передачи размеров единиц, их хранят и применяют  органы государственной метрологической службы и метрологические службы  юридических лиц. Поэтому увязка рабочих средств измерений с государственным эталоном является исключительно метрологической задачей, и выполняют ее аттестованные в установленном порядке специалисты-метрологи.     Для получения  результата измерения средства измерений применяются  по определенному методу. Под методом измерений понимают   совокупность приемов использования принципов и средств измерений. Принципы  измерения определяют те физические явления, на которых основаны измерения. Все методы измерения  поддаются систематизации и обобщению по общим  характерным признакам.  Метод непосредственной оценки — значение величины определяют непосредственно по отчетному устройству измерительного прибора прямого действия, в котором предусмотрено пре образование сигнала измерительной информации в одном на правлении, т.е. без применения обратной связи (например,  измерение температуры ртутным термометром). Для измерения  методом  непосредственной оценки применяют  очень  много  приборов различных видов: манометры, амперметры, расходометры, барометры и др. Достоинствами этого метода является  быстрота получения результата измерения, возможность непосредственного наблюдения за изменениями измеряемой величины. Однако  его точностные возможности ограничены погрешностями градуировки прибора.     Метод  сравнения с мерой — измеряемую величину сравнивают с величиной, воспроизводимой мерой. При этом используют  измерительный  прибор, предназначенный для непосредственного сравнения измеряемой величины с известной. Данный метод имеет разновидности (нулевой, дифференциальный и метод совпадений), которые часто рассматриваются как самостоятельные. Возможности метода сравнения с мерой, который точнее метода непосредственной оценки, определяются в основном погрешностью изготовления применяемых мер.    Отличием  средства измерений от других технических устройств являются назначение средств измерений (предназначены для получения измерительной информации) и наличие нормированных метрологических характеристик.    Метрологические характеристики средств измерений — это характеристики свойств средств измерений, оказывающие влияние на результаты и погрешности измерений. Их еще называют точностными  характеристиками средств измерений. Информация о назначении  и метрологических характеристиках приведена в документации  на средства измерений (в ГОСТе, в ТУ, в паспорте).     Особенностью измерительной техники является широкое распространение измерительных процессов, в которых участвуют одновременно различные средства измеряющие многообразные физические величины и основанные на разных принципах действия.  Это вызывает необходимость нормировать метрологические характеристики средств измерений на единой принципиальной основе.     По  метрологическим характеристикам средств измерений решается ряд важных для обеспечения единства измерений задач:     •  определение погрешности результата измерений (одной из        составляющих погрешности измерений является погрешность средств измерений);      • выбор средств измерений по точности в соответствии с       известными условиями их применения и требуемой точностью измерений (эта задача является обратной по отношению  к задаче определения погрешности измерений);      • сравнение средств измерений различных типов с учетом  условий их применения;      • замена одного средства измерений другим, аналогичным;     • оценка погрешности сложных измерительных систем.      Нормированные  метрологические характеристики выражаются в форме, удобной для обоснованного решения перечисленных выше  задач и одновременно достаточной для простого  контроля при поверке или калибровке.       При установлении совокупности нормируемых метрологических характеристик для средств измерений конкретного вида    необходимо использовать номенклатуру характеристик, регламентированных  государственным стандартом ГОСТ  8.009—84    «ГСИ.  Нормируемые метрологические характеристики средств измерений». Например, в ГОСТ 8711—78 «Амперметры и вольт метры. Общие  технические условия» нормируются предел до пускаемой основной погрешности и нормальные условия, пределы допускаемых дополнительных погрешностей и рабочие области влияющих величин, предельно допускаемая вариация и  невозвращения указателя нуля. При поверке или калибровке эти  характеристики подлежат контролю.

В ГОСТ 8.009—84 установлены общие положения, комплекс  метрологических характеристик средств измерений и способы их  нормирования. В этом стандарте приведены модели погрешности измерений в зависимости от свойств средств измерений, рекомендации по выбору метрологических характеристик для раз личных видов средств измерений и критерий рациональности  основных составляющих погрешности. Положения »; рекомендации стандарта могут быть использованы для оценки инструментальной погрешности в  реальных условиях применения  средств измерений. Положения ГОСТ 8.009—84 гармонизированы с международными рекомендациями.

В практике применения средств измерений широко используется такая характеристика, как класс точности, зависящая от способа выражения пределов допускаемых погрешностей средств измерений. Впервые «класс точности» был введен в 30-е гг. применительно к стрелочным приборам для определения основной погрешности  средств измерений (в нормальных условиях) и классификации последних по точности. Эта характеристика была удобной и для приборостроителей, так как позволила четко стандартизировать измерительные приборы по классам точности. Такое представление в то время было оправдано, и характеристикой «класс точности» можно было руководствоваться при выборе средств измерений, при ориентировочной оценке точности измерений и т.д.

В настоящее время, когда схемы и конструкции средств измерений  усложнились, а области применения средств измерений весьма расширились, на погрешность измерений стали существенно влиять и другие факторы, в частности изменения внешних условий (температура окружающей среды, механические нагрузки на средства измерений и т.д.), а также характер изменения во времени измеряемых величин. Основная погрешность измерительных приборов перестала быть действительно основной составляющей погрешности измерений, и класс точности не позволяет в полной мере решать задачи, перечисленные выше. Область практического применения характеристики'«класс точности» ограничена только

такими средствами, которые предназначены для измерения статических величин. В международной практике «класс точности» устанавливается только для небольшой части приборов.    Требования к назначению, применению и обозначению «классов точности» регламентированы в ГОСТ 8.401—80 «ГСИ. Классы точности средств измерений. Основные положения». Этот стандарт гармонизирован с международными рекомендациями.    Метрологическое обеспечение средств измерений зависит от сферы  его использования. Сферы распространения государственного метрологического контроля и надзора приведены в Законе РФ «Об обеспечении единства измерений» (ст. 13).    В  сферах распространения государственного метрологического контроля и надзора используемые типы средств измерений должны  быть утверждены и включены в Государственный реестр средств измерений, который ведет ВНИИМС. На средство измерений  и на  эксплуатационные документы наносится знак утверждения типа установленной формы и выдается сертификат. Средства измерений при эксплуатации должны подвергаться периодической поверке органами Государственной метрологической службы или аккредитованными метрологическими службами юридических лиц, после чего на них наносится клеймо  и выдается свидетельство установленной формы. Перечни средств измерений, подлежащих поверке, составляют метрологические службы юридических лиц и передают в органы Государственной метрологической службы. При осуществлении Государственного метрологического надзора контролируется правильность и  полнота этих перечней,  а также состояние и применение  средств измерений.     Средства измерений, применяемые вне сферы распространения государственного метрологического контроля и надзора, калибруются метрологической службой предприятия по эталонам, соподчиненным   государственным эталонам единиц  величин. Метрологические службы  юридических лиц могут быть аккредитованы  на право проведения калибровочных работ органами Государственной метрологической службы в Российской системе калибровки. Порядок  аккредитации на право выполнения калибровочных  работ устанавливается Госстандартом России.

3.5. Погрешности измерении

На процесс измерения и получение результата измерения оказывает воздействие множество факторов: характер измеряемой величины, качество применяемых средств измерений, метод измерений, условия окружающей среды (температура, влажность, давление и др.), индивидуальные особенности оператора (специалиста, выполняющего  измерения) и др. Поэтому результат измерений будет отличаться от истинного значения измеряемой величины.    Отклонение  результата измерений от истинного значения измеряемой  величины  называют погрешностью измерения. Это теоретическое определение, так как истинное значение величины неизвестно. При метрологических работах вместо истинного значения  используют действительное, за которое принимают обычно  показание эталонов. В практической деятельности вместо истинного значения используют ее оценку.    По   форме  числового выражения погрешности  измерений подразделяются на абсолютные и  относительные (определяются отношением  абсолютной погрешности к истинному значению измеряемой  величины (выражаются в единицах измеряемой величины). Например, вагон массой 50 т измерен с абсолютной погрешностью ± 50 кг, а относительная погрешность составляет ±0,1%.    По  источникам возникновения погрешности подразделяют на инструментальные  (обусловлены свойствами средств измерений), методические (возникают вследствие неправильного выбора модели измеряемого свойства объекта, несовершенства принятого метода  измерений, допущений  и упрощений при  использовании эмпирических  зависимостей и др.) и субъективные (погрешности оператора). С учетом такой классификации приведены способы оценивания  погрешностей измерении в НД по метрологии.     По характеру проявления погрешности измерений подразделяют   на систематические и случайные. Систематическая погрешность остается постоянной или изменяется по определен ному закону при  повторных измерениях одной и той же вели чины. Если известны  причины, вызывающие  ее появления, то  ее можно  обнаружить и исключить из результатов измерений.  Случайная погрешность изменяется случайным образом при повторных  измерениях одной и той же величины. В отличие от  систематической ее нельзя исключить из результатов измерений.  Однако  ее влияние может быть уменьшено  путем применения  специальных способов обработки результатов измерений, основанных  на положениях теории  вероятности и математической  статистики.     Для  характеристики качества измерений применяют такие  термины,  как точность, правильность, сходимость и воспроизводимость измерений.

Точность —  качество измерений, отражающее близость их результатов к истинному значению измеряемой величины. Высокая точность измерений соответствует малым погрешностям всех видов, как систематических, так и случайных.    Правильность — качество измерений, отражающее близость к нулю  систематических погрешностей в их результатах. Результаты измерений  правильны постольку, поскольку они не искажены систематическими погрешностями.    Сходимость  —  качество измерений, отражающее  близость друг другу результатов измерений, выполняемых в одинаковых условиях (одним и тем же средством измерений, одним и тем же оператором). Для методик выполнения измерений это одна из важнейших характеристик.     Воспроизводимость — качество измерений, отражающее близость друг к другу результатов измерений, выполняемых в раз личных условиях (в различное время, в разных местах, разными  методами и  средствами измерений). В процедурах испытаний  продукции  воспроизводимость является одной из важнейших характеристик.     В  Законе РФ «Об  обеспечении единства измерений» установлено, что его положения направлены на  защиту интересов  граждан, правопорядка и экономики страны от последствий не достоверных результатов измерений.     Для  реализации положений  Закона  любая  измерительная  информация  (приводимая в нормативных и технических документах, справочных пособиях и научно-технической литературе   и др.), предназначенная для практического- использования,   должна сопровождаться указанием характеристик погрешности   измерений. В зависимости от назначения результатов измерений, сложности и ответственности решаемых задач номенклатура выбираемых характеристик погрешностей измерений может   быть различной. Однако во всех случаях она должна обеспечивать возможность сопоставления и совместного использования   результатов измерений, достоверную оценку качества и эффективности решаемых измерительных задач.      Указанным требованиям удовлетворяют комплексы характеристик погрешности измерений, применение которых рекомендованы МИ   1317—86 <ГСИ. Результаты и характеристики погрешности   измерений. Формы  представления. Способы использования при   испытаниях образцов продукции и контроле их параметров».      Погрешности  измерений оказывают  влияние на результаты   контроля и испытания образцов продукции. При контроле продукции, параметры качества которых находятся близко к границе допускаемых значений, из-за погрешности измерений часть годных изделий может быть забракована (вероятности ошибок контроля первого рода Pi), а бракованные изделия могут быть приняты как годные (ошибки контроля второго рода Рз). Вероятности ошибок первого и  второго рода являются критериями достоверности контроля. Характеристики погрешности измерений  должны выбираться при контроле образцов продукции  в соответствии с требованиями достоверности контроля.

4. Организационная основа метрологического обеспечения

Метрологическая служба — совокупность субъектов деятельности и видов работ, направленных на обеспечение единства измерений. В настоящее время метрологическая служба России состоит из Государственной метрологической службы, а также из метрологических служб органов государственного управления и юридических лиц. Эффективность этих служб заключается не только в том, что всей метрологической деятельностью руководит Госстандарт России, но и в общей основной задаче — обеспечении единства измерений, а также в нормативных документах по вопросам метрологического обеспечения, имеющих обязательную силу на территории РФ.    Государственная метрологическая служба включает: государственные научные метрологические центры (ГНМЦ); органы Государственной метрологической службы на территориях республик в составе Российской Федерации, автономной области, автономных округов, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга.    В  состав Государственной метрологической службы входят семь ГНМЦ:   Всероссийский научно-исследовательский институт  метрологической службы   (ВИНИМС,    Москва),  НПО «ВНИИ   метрологии имени Д.И. Менделеева» (ВНИИМ, Санкт-Петербург), НПО  «ВНИИ  физико-технических и радиотехнических измерений»  (ВНИИФТРИ,   Московская область). Сибирский государственный научно-исследовательский институт метрологии (СНИИМ,   Новосибирск), Уральский научно-исследовательский институт метрологии (УНИИМ, Екатеринбург), Всероссийский научно-исследовательский институт расходометрии (ВНИИР,    Казань), Восточно-Сибирский   научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений (ВС ВНИИФТРИ,   Иркутск). Государственные научные метрологические центры несут ответственность за создание, совершенствование, хранение и применение государственных эталонов, а также за разработку нормативных документов по обеспечению единства измерений. Научные центры являются хранителями  государственных эталонов, проводят исследования в области теории измерений, применения принципов и методов высокоточных измерений, разработки научно-методических основ совершенствования Российской системы измерений.    Органами Государственной метрологической службы являются центры стандартизации, метрологии и сертификации — ЦСМиМ,   расположенные по всей территории России (их более 100). В Москве находится Российский центр испытаний и сертификации (РОСТЕСТ-Москва), в Санкт-Петербурге центр ТЕСТ-С-Петербург. Органы Государственной службы проводят работы по поверке и калибровке средств измерений, осуществляют государственный метрологический контроль и надзор за обеспечением единства измерений.    Обеспечением единства измерений заняты и другие государственные службы: Государственная служба времени и частоты и определения параметров Земли (ГСВЧ), Государственная служба стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов (ГССО), Государственная служба стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов (ГСССД).  Госстандарт России осуществляет координацию их деятельности.    ГСВЧ  обеспечивает, во-первых, межрегиональную и межотраслевую координацию работ по обеспечению единства измерений времени, частоты и определения параметров вращения Земли, а во-вторых, воспроизведение, хранение и передачу размеров единиц  времени и частоты, шкал атомного, всемирного и координированного времени, координат полюсов Земли.    ГССО  организует создание и использование стандартных образцов  состава и свойств веществ и материалов (металлов и сплавов, медицинских препаратов, минерального сырья, почв и др.). Служба также обеспечивает разработку средств сопоставления  характеристик стандартных образцов с характеристиками веществ и материалов, которые производятся промышленными, сельскохозяйственными и другими предприятиями, для их идентификации  или контроля.    ГСССД    занимается созданием достоверных характеристик физических  констант, свойств веществ и материалов, минерального сырья и др., периодически публикуя справочные данные.

Метрологические службы государственных органов управления  и юридических лиц создаются для выполнения работ по обеспечению  единства измерений, повышения  уровня метрологического обеспечения. Допускается возложение отдельных функций  метрологической службы на иные структурные подразделения.  Метрологические службы государственных органов управления  и юридических лиц  организуют свою деятельность на основе  положений Закона РФ  «Об обеспечении единства измерений»,  других законодательных и нормативных документов, регламентирующие вопросы метрологии. Основные задачи, права и обязанности метрологических  служб  государственных органов  управления и юридических лиц любых форм собственности определены в Правилах по метрологии ПР 50.732—93 <?ГСИ. Типовое положение о метрологической службе государственных органов управления и юридических лиц».     Метрологическая служба государственного органа управления представляет собой систему, образуемую приказом его руководителя, которая может включать: подразделение (службу)  главного метролога в центральном аппарате; головные и базовые  организации метрологической службы в отраслях; метрологические службы предприятий.

К  основным задачам метрологических служб относятся:    •  калибровка средств измерений;    •  надзор за состоянием и применением средств измерений,       за аттестованными методиками выполнения  измерений,       эталонами единиц величин, применяемыми для калибровки средств измерений, за соблюдением метрологических       правил и норм, нормативных документов по обеспечению       единства измерений;

• выдача обязательных предписаний, направленных на предотвращение,  прекращение  или устранение нарушений      метрологических правил и норм;    • проверка своевременности представления средств измерений  на испытания в целях утверждения типа средств измерений, а также на поверку и калибровку;

• анализ состояния измерений, испытания и контроля на      предприятии, в организации.

Метрологические службы предприятий должны  уделять особое внимание состоянию измерений, соблюдению метрологических правил и норм в сферах деятельности предприятия, предусмотренных  Законом (ст. 13): при испытаниях и контроле качества продукции в целях определения соответствия обязательным требованиям  государственных стандартов, при  выполнении

предприятием работ по обязательной сертификации продукции и услуг и др.    Специалисты  метрологических служб предприятия должны принимать активное участие в аттестации испытательных подразделений, в подготовке к сертификации систем качества.    Метрологические службы  могут быть аккредитованы на техническую  компетентность в осуществлении  конкретной деятельности в области обеспечения единства и требуемой точности измерений.

5. Правовые основы  метрологической деятельности

Неуклонно  возрастающая  значимость и  ответственность измерений и измерительной информации  обусловили необходимость установления в законодательном порядке комплекса правовых и нормативных положений, соблюдение которых направлено на обеспечение единства и требуемой точности измерений.    Законодательные основы российской метрологии определены сегодня самыми высокими актами, в том числе которых:    • Конституция РФ  (ст. 71, р), которая устанавливает, что в ведении Российской Федерации находятся стандарты, эталоны, метрическая система и исчисление времени, и закрепляет централизованное руководство основными  вопросами  законодательной метрологии (единицы величин, эталоны и связанные с ними другие метрологические основы);    • Закон РФ «Об обеспечении единства измерений», устанавливающий  правовые основы обеспечения единства измерений, регулирующий  отношения государственных органов управления Российской Федерации с юридическими и физическими лицами по вопросам изготовления, выпуска, эксплуатации, ремонта и импорта средств измерений и направленный на защиту прав и законных  интересов граждан, установленного правопорядка и экономики  страны от отрицательных последствий недостоверных результатов измерений;    • Постановление Правительства РФ «Об организации работ по стандартизации, обеспечению единства измерений, сертификации продукции и услуг» от 12 февраля 1994 г. № 100.    Для  реализации положений  Закона РФ  «Об обеспечении единства измерений» разработаны подзаконные акты — нормативные  документы по  метрологии. Нормативные  документы, существовавшие до его принятия и не противоречащие ему, допущены  к применению.    Законодательные акты и нормативные документы составляют  правовую  основу Государственной системы обеспечения единства измерений, а масса нормативных документов —  ее нормативную базу.    Закон РФ «Об обеспечении единства измерений», принятый апреле 1993 г., определяет:    • основные метрологические понятия (приведены определения основным метрологическим терминам);    • компетенцию Госстандарта России в области обеспечения      единства измерений;    • единицы  величин, государственные эталоны, средства измерений и методики выполнения измерений;    • компетенцию  и структуру Государственной метрологической службы и других государственных служб обеспечения      единства измерений;    • метрологические службы государственных органов управления Российской Федерации и юридических  лиц (предприятий и организаций);    • сферы  распространения государственного метрологического контроля и надзора;    • виды  государственного метрологического контроля и надзора;    • права, обязанности и  ответственность государственных      инспекторов по обеспечению единства измерений;    • условия использования средств измерений в сферах распространения государственного метрологического контроля и надзора (утверждение типа, поверка);    • требования к выполнению  измерений по  аттестованным      методикам;    • основные  положения калибровки и сертификации средств      измерений;    • лицензирование деятельности предприятий и физических      лиц по изготовлению, ремонту, продаже и прокату средств      измерений;    • ответственность за нарушение положений Закона;    • источники  финансирования работ по обеспечению единства измерений.    Нормативные  документы ГСИ устанавливают основные требования в области метрологического обеспечения. Первые метро логические стандарты были утверждены в 1966 г., а первые руко водящие документы (РД 50 — ...) — в 1979 г. В 1973 г. в практику были  введены документы рекомендательного характера — МИ, получившие широкое  признание и распространение. После принятия Закона были разработаны нормативные документы в виде правил (ПР 50.2...), которые после регистрации в Министерстве юстиции имеют обязательный характер.    Основными  объектами стандартизации (регламентации) являются:    • общие правила и нормы по метрологии;    » государственные поверочные схемы;    • нормы  точности измерений;    • методики выполнения измерений;    • методики поверки средств измерений.    Основополагающие  нормативные документы регламентируют  практически все метрологические аспекты и виды метрологической деятельности.     В группу основополагающих ГОСТ, правил и рекомендаций  метрологических институтов входит около 150 документов ГСИ.  Большая  их часть регламентирует организацию и порядок выполнения  различных видов  метрологических работ: поверка  средств измерений, разработка и аттестация методик выполнения  измерений, метрологическая экспертиза технической документации, испытания средств измерений в целях утверждения  типа, государственный метрологический контроль и надзор, лицензирование предприятий по различным направлениям метро логической  деятельности, анализ состояния измерений, аккредитация  метрологических служб, типовые положения о метро логической  службе и  другие вопросы. Это  так называемые   организационные документы.      Другая часть основополагающих документов ГСИ регламентирует методики проведения ряда метрологических работ: оценка   погрешности измерений, установление межповерочного интервала, оценка метрологических характеристик средств измерений,   выбор  средств измерений, расчет экономического эффекта от   внедрения средств и методик выполнения измерений, установление значений параметров методик поверки и другие вопросы.       Еще одна часть основополагающих документов ГСИ  устанавливает метрологические термины и их определения, единицы   величин, классы точности и нормируемые метрологические характеристики  средств измерений, формы  представления погрешностей и др.       В группе документов на государственные поверочные схемы    имеется около 180 ГОСТ и МИ. Они играют значительную роль в поверочной  (калибровочной) деятельности метрологических                                                        служб. При организации поверки (калибровки) государственные поверочные схемы  используются непосредственно или к ним «привязываются» локальные поверочные схемы.    Документы  на нормы  точности измерений содержат: погрешности, допускаемые  при измерении линейных  размеров (ГОСТ 8.051, ГОСТ 8.549); нормы точности дозирования торговыми автоматами (ГОСТ 10309); нормы точности определения массы в резервуарах (ГОСТ 8.378); нормы точности взвешивания и дозирования (ГОСТ 13712); ряд других норм точности измерений.    Группа документов ГСИ  на методики выполнения измерений, в которой около 190 ГОСТ, ПР и МИ, в ближайшее время, по мнению  специалистов, будет развиваться, поскольку использование таких документов существенно облегчит применение аттестованных методик выполнения измерений, что требует Закон РФ «Об обеспечении единства измерений» (ст. 9).    Наиболее многочисленной является группа документов ГСИ на методики поверки  средств измерений. В ней около 1900 ГОСТ  и МИ. В них регламентированы методы, средства и условия поверки, алгоритмы ее проведения и обработки результатов измерений, способы оформления результатов поверки. Положения документов на методики поверки являются обязательными.    В настоящее время разработано и применяется около 80 типовых программ испытаний для утверждения типа средств измерений. Эти документы  могут потребоваться метрологическим службам при разработке и применении единичных экземпляров средств измерений, используемых в сферах распространения государственного метрологического контроля и надзора.    Процесс совершенствования нормативной базы в области установления единства измерений продолжается.    Положения  Закона РФ  «Об обеспечении единства измерений» и документов ГСИ носят общий характер и требуют конкретизации, что и происходит в документах министерств и ведомств (ОСТ) и предприятий (СТП).    Деятельность по метрологическому обеспечению предприятий и организаций подлежит надзору со стороны Госстандарта России. Государственный метрологический надзор за обеспечением единства измерений осуществляют должностные лица Госстандарта России — государственные инспектора. Государственный  метрологический надзор осуществляется за выпуском, состоянием и применением  средств измерений, аттестованными методиками выполнения  измерений, эталонами единиц величин, соблюдением метрологических правил и норм, за количеством товаров, отчуждаемых при совершении торговых операций, за количеством фасованных товаров в упаковках любого вида при их расфасовке и продаже.    Ответственность за нарушение метрологических норм и правил установлена Законом РФ «Об обеспечении единства измерений» (ст. 25). К юридическим и физическим лицам, а также к государственным органам управления, виновным в нарушении метрологических правил и норм, применяются соответствующие положения действующего административного, гражданского или уголовного законодательства. В соответствии с законодательством  о труде физические лица могут привлекаться к дисциплинарной ответственности администрацией предприятия.

6. Стандартизация и метрологическое обеспечение в банковском деле

В странах с хорошо развитыми инфраструктурой и системой  денежного обращения  стандартизованы показатели качества  финансовых и банковских технологий, кредитной и инвестиционной политики, автоматизированных систем управления финансовыми ресурсами и расчетно-кассовых операций, а также  требования к ним.     Отечественная практика банковских операций и технологий  еще  не позволяет предложить субъектам финансового рынка  весь спектр общепринятых в международной  практике конкурентоспособных финансовых услуг. Вместе с тем отечественное  законодательство о защите прав потребителей, стандартизации,  сертификации продукции и услуг, обеспечении единства измерений позволяет в рамках государственной антимонопольной поли тики стимулировать рост конкурентоспособности финансовых ус луг и кредитных учреждений применением новых методов.      В России имеется прекрасный  инструмент, позволяющий  банкам и кредитным организациям реализовать свои интересы, —  законодательная метрология. Измерительные технологии прямо  или  косвенно присутствуют в банковских операциях при идентификации  и обработке документов, ценных бумаг, валют, дебетовых и кредитных карточек, учете и депозитном хранении материальных ценностей, кредитовании под залог или технологии,  расчетно-кассовых и клиринговых операциях и т.д.      В 1994 г. приказом Госстандарта России был создан Технический  комитет (ТК 336) «Метрологическое обеспечение банковских  операций». Комитет координирует свои работы с техническим  комитетом по стандартизации «Документы и информация в  учреждении, торговле, промышленности, банковском деле», гото вит предложения и материалы по взаимодействию с международными и зарубежными организациями по стандартизации в, области метрологического обеспечения банковских операций.    В настоящее время приняты следующие документы.    • ГОСТ   Р.8 561—95 «ТСИ. Метрологическое обеспечение банковских технологий. Общие положения», который устанавливает  общие положения  и требования к метрологическому обеспечению банковских технологий. Он подлежит применению российскими банками  и учреждениями,  реализующими  банковские  технологии, а также организациями и предприятиями, проектирующими  технические системы, используемые в  банковских  технологиях, их программное, математическое, информационное и организационное обеспечение, а также проводящими сертификационные испытания таких систем.    • МИ   2328—95 «ГСИ. Рекомендации по формированию перечня  объектов и их параметров, использующихся при осуществлении банковских операций и подлежащих метрологическому контролю и  надзору», предназначенные для оказания методической помощи  руководителям банков и кредитных учреждений при составлении  перечней объектов и их параметров, подлежащих метрологическому контролю и надзору (могут использоваться при сертификационных испытаниях технических и программных средств банковских технологий, систем обработки, хранения и защиты ин формации в области банковских операций).    Перечень объектов и их параметров, подлежащих метрологическому контролю и надзору, формируется из объектов, непосредственно принимающих участие в осуществлении конкретных банковских операций, а также из объектов и их параметров,  косвенным образом обеспечивающих  эффективность  банковских технологий, оперативность и качество выполнения банковских операций.

Под объектами, подлежащими метрологическому контролю и надзору, понимаются средства и методики измерений (анализа), технические и программные средства, характеристики которых гарантируют точность и стабильность обработки и хранения информации, а также ее защиту и отсутствие ошибок, обеспечивают арбитражные процедуры в целях защиты прав вкладчиков и интересов участников финансового рынка при выполнении банковских операций.

Под параметрами, подлежащими метрологическому контролю и надзору, понимаются конкретные характеристики технических и программных средств (включая носителей информации),

отклонения значений которых от нормируемых или рекомендуемых может привести к ошибкам  и материальным потерям при осуществлении банковских операций.    Под технологиями, подлежащими метрологическому обеспечению, понимается упорядоченная совокупность функционально и  информационно  взаимосвязанных операций, процессов, процедур и работ, обеспеченных необходимыми ресурсами (кадровыми, финансовыми,  материально-техническими, информационными,  программно-математическими и др.), реализуемых техническими и человеко-машинными системами и направленных на достижение эффективности банковских технологий.

7. Международное сотрудничество в области метрологии

Россия принимает активное участие в международных организациях по метрологии и в других международных организациях, в которых обсуждаются вопросы метрологии.    Международная организация мер и весов (МОМВ) была создана в 1875 г. на основе подписания Метрической конвенции,  цель которой — унификация национальных систем единиц измерений физических величин и установление единых фактических эталонов длины и массы (метра и килограмма). Официальный язык организации —  французский. Ее членами являются  около 50 государств мира.    В  соответствии с Конвенцией было создано Международное  бюро мер и весов (МБМВ)  —  первая международная научно- исследовательская лаборатория, которая хранит и поддерживает  международные эталоны. Бюро расположено во Франции в г. Севр  (близ Парижа). Главная практическая задача МБМВ — сличение  национальных эталонов с международными. Оно координирует  деятельность метрологических организаций более чем 100 государств. Научное направление работы бюро — совершенствование метрической системы измерений, совершенствование международных эталонов, разработка и применение новых методов  и средств точных измерений, координация метрологических исследований в странах-членах.     Программы научной и практической деятельности МБМВ утверждает Генеральная конференция мер и весов — высший орган  МОМВ.   Генеральная конференция по мерам и весам собирается  не реже одного раза в четыре года (на IX Генеральной конференции по мерам и весам в 1960 г. была принята Международная  система единиц). В промежутках между конференциями работой   МОМВ  руководит Международный комитет мер и весов, в который входят крупнейшие физики и метрологи мира (18 членов).     В  составе Международного комитета мер и весов работают   восемь консультативных комитетов, которые готовят материалы   и решения для Генеральных конференций. Их названия отражают диапазон деятельности МОМВ: комитет по определению   метра, комитет по массе, комитет по определению секунды, комитет по электричеству, комитет по термометрии, комитет по   фотометрии, комитет по эталонам для ионизирующих излучений, комитет по единицам физических величин. Государства —   члены МОМВ  представлены в комитетах своими крупнейшими   научными институтами: Россия — НПО им. Д.И. Менделеева и   НПО ВНИИФТРИ

Научные  разработки МОМВ   имеют большое практическое  значение. Достаточно назвать принятие Международной системы единиц, нового определения секунды, метра, электрических  единиц и др. Это позволило повысить точность национальных эталонов, что положительно сказывается на обеспечении точности практических измерений.

Важным  следствием участия в работе МОМВ является переход  стран на единые единицы и эталоны. Это создает основу для взаимного признания результатов измерений и испытаний, позволяет  устранить технические затруднения в международной торговле,  обмене научно-технической информацией и технологией.     Участие России в МОМВ  положительно сказывается на со хранении позиций  и международного  авторитета российской  метрологии и содействует присоединению России к Всемирной  торговой организации (ВТО) и вступлению в Европейский союз.     Международная  организация законодательной метрологии  (МОЗМ)  учреждена на основе межправительственной Конвенции  в 1956 г. Россия участвует в ней как правоприемница Советского  Союза. Организация  объединяет более 80 государств. Цель  МОЗМ  —  разработка общих вопросов законодательной метрологии, в том числе установление классов точности средств измерений, обеспечение единообразия определения типов и образцов  систем измерительных средств, рекомендации по испытаниям с  целью установления единообразия метрологических характеристик средств измерений независимо от страны-изготовителя, определение порядка поверки и калибровки средств измерений.    Высший   руководящий  орган МОЗМ    —   Международная конференция законодательной метрологии (созывается один раз в четыре года). Решения, принятые организацией, носят рекомендательный характер. Исполнительный орган — Международный комитет законодательной метрологии, сессии которого проводятся ежегодно. Работу комитета и Конференции координирует Международное бюро законодательной метрологии (МБЗМ), которое находится в г. Париже. Бюро издает информационные материалы, ведет фонд документации, занимается пропагандой достижений в области метрологии, проводит взаимный обмен информацией  с участниками МОЗМ,   а также ежеквартально выпускает «Бюллетень МОЗМ» (на французском языке, официальном для организации).    МОЗМ   издает два вида документов: международные документы (МД) и международные рекомендации (МР). Первые носят директивный характер (предназначены для рабочих органов МОЗМ),  вторые — рекомендательный (предназначены для стран — членов МОЗМ). МР  охватывают следующие вопросы: терминология в области метрологии, требования к метрологическим характеристикам средств измерений, способы выражения погрешностей средств измерений и результатов измерений, требования к метрологической деятельности (испытания, поверка, сертификация, калибровка средств измерений, метрологический контроль и надзор за обеспечение единства измерений и т.д.).    МОЗМ   сотрудничает со многими международными организациями - МОМВ,   МЭК, ИСО,  ЮНИДО,  ИМЕКО   и др.    Россию  в МОЗМ   представляет Госстандарт РФ, а также 12 министерств и ведомств. Участие России в работе МОЗМ дает возможность активно влиять на содержание принимаемых документов, добиваясь их соответствия российским стандартам. Вместе с тем учет новых рекомендаций, принятых МОЗМ, позволяет совершенствовать метрологическую деятельность в стране, гармонизировать ее с международными правилами и нормами, что необходимо для дальнейшего совершенствования международных торгово-экономических связей России.    В 1958 г. была образована Международная конференция по измерительной технике и приборостроению (ИМЕКО), являющаяся научной консультативной организацией, проводящей международные конгрессы и семинары  по актуальным проблемам и задачам развития измерительной и диагностической техники. Конгрессы  ИМЕКО   созываются раз в три года. Генеральный комитет находится в Венгрии.    В последние годы создаются и региональные международные организации. Так, в 1988 г. западноевропейские государства образовали Европейскую организацию по метрологии (ЕВРОМЕТ). Области деятельности: исследование и разработка национальных эталонов; развитие поверочных служб на высшем метрологическом уровне, необходимом каждому члену организации; методы  измерений наивысшей точности. В 1989 г. основано Западноевропейское объединение по законодательной метрологии (ВЕЛМЕТ).     В 1991 г. национальные организации по метрологии стран,  входящих ранее в СЭВ, подписали Меморандум о сотрудничестве в области метрологии, в результате чего была создана организация, объединяющая страны Центральной и Восточной Европы —  КООМЕТ.   В ее работе используется опыт и важнейшие  документы по метрологии СЭВ.

Между государствами — членами СНГ  подписано Межправительственное соглашение о проведении согласованной поли тики в области стандартизации, метрологии и сертификации. В  соответствии с этим документом сохраняется единство измерений на основе положений, принятых до развала Союза, на основе использования единых эталонов (большинство их находится в России), стандартных справочных данных, стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов. Соглашение  содержит положение о взаимном признании результатов испытаний средств измерений и их поверки.     Вопросами метрологии занимаются такие авторитетные между народные организации по стандартизации, как ИСО (Междуна родная организация по стандартизации), МЭК (Международная  электротехническая комиссия), МКО (Международная комиссия  по освещению). Не являясь формально метрологическими организациями, они в то же время разрабатывают стандарты и рекомендации по метрологической терминологии и методикам выполнения измерений при испытаниях продукции, а также по установлению шкал измерений. При ИСО  создан и ведет работу РЕМКО  (комитет по стандартным образцам): оказывает методическую по мощь ИСО путем разработки соответствующих руководств по вопросам, касающихся стандартных образцов; готовит справочники и  руководства по применению и аттестации стандартных образцов;  координирует деятельность ИСО по стандартным образцам с международными метрологическими организациями.    Специальными  вопросами метрологии и измерительной техники занимается  и ряд других международных  организаций: МККР   — Международный  консультативный комитет по радиосвязи; МККТТ  — Международный  консультативный комитет по телефонии и телеграфии; ИКАО — Международная организация гражданской авиации; МАГАТЭ  — Международное агентство по атомной  энергетике; КОСТРА  —  Комитет по  исследованию , космического пространства.